## Руководство  по эксплуатации

F10 - FZ 114

FZ 213E - FZ229E

FZ 213 -FZ 229

FZ 238 - FZ 258

FZ 328 - FZ 348

### Оглавление

1.1 Гарантия……………………………………………………………………..3

1.2 Обслуживание……………………………………………………………....6

1.3 Информация по технике безопасности………………………………..…..6

2.   Описание панели управления в кабине……….………………..…...…….9

- Основные технические характеристики…………………………………13

- Гарантийный талон………………………………………………………..17

- Программа планового технического обслуживания (ТО)…………....…18

- Регистрация гарантийных ремонтов……………………………………...21

- Список сервисных центров по обслуживанию и ремонту ХОУ...………22

Благодарим Вас за выбор холодильной установки ZANOTTI . Данное руководство содержит необходимые указания по правильной и надежной эксплуатации машины. Хорошее знание инструкций позволит поддерживать оптимальные условия работы холодильной машины.

Просим Вас внимательно и полностью ознакомится с данным руководством, прежде чем запустить машину в эксплуатацию. В случае любого сомнения или замешательства просьба обращаться в нашу сервисную службу.

С целью улучшения качества продукции, ZANOTTI S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

  - Гарантия:

Условия гарантии:

1.   Данная гарантия ограничивается по усмотрению ремонтом, заменой новыми или отремонтированными у любого уполномоченного дилера ZANOTTI транспортные системы деталями, которые признаны ZANOTTI транспортные системы дефектными при условии нормальной эксплуатации и обслуживания в течение гарантийного периода.

2.   Данная гарантия распространяется только на трудозатраты и стоимость деталей. Указанные ремонт или замена являются единственным возмещением ущерба Покупателю, а устранение дефектов в проданном ZANOTTI транспортные системы изделии, попадающем под действие данной гарантии, упомянутыми выше способами полностью исчерпывает обязательства и ответственность ZANOTTI транспортные системы как на основе контракта или судебного иска (включая ответственность за халатность и/или умысел), так и на иной основе.

3.   Согласно условиям Гарантии ZANOTTI транспортные системы любая деталь изделия, отремонтированная или поставленная взамен, устанавливается уполномоченным дилером ZANOTTI транспортные системы без оплаты Покупателем трудозатрат и стоимости деталей. Все замененные детали становятся собственностью ZANOTTI транспортные системы Такое гарантийное обслуживание выполняется исключительно уполномоченным дилером ZANOTTI транспортные системы и не включает сверхурочных работ, пробега автомобиля, затрат на телефонные переговоры и телеграфные отправления, а также стоимость транспортировки и/или перемещения оборудования и обслуживающего персонала.

4.  Претензии принимаются только при наличии акта выполненных работ и правильно заполненного гарантийного талона, которым укомплектована установка.

5.   Гарантия утрачивается в следующих случаях:

5.1.  Неправильная эксплуатация оборудования (нарушение инструкции по эксплуатации, применение не по назначению).

5.2.  Наличие механических, химических, термических или любых других повреждений оборудования или его узлов и (или) деталей.

5.3.  Попадание воды или другой жидкости или другой жидкости на оборудование или его составляющие по причине не герметичности кузова или по любой другой причине.

5.4. Неисправность вызвана аварией, пожаром, наводнением, любым стихийным бедствием, любым другим повреждением транспортного средства.

5.5.  В случае ремонта, демонтажа, монтажа оборудования лицом, не имеющим аттестации производителя оборудования или его представителя в России.

5.6.  Невыполнение пунктов 9 и пункты 14 и 15 настоящих условий гарантии.

5.7.  Не прохождение периодического технического обслуживания в соответствии с требованиями настоящего паспорта (и/или инструкции по эксплуатации или другого документа, имеющего отношение к данному оборудованию) оборудования.

5.8.  Невыполнение любых требований, изложенных в паспорте (и/или инструкции по эксплуатации) на оборудование.

5.9.  При разгерметизации рефрижераторной системы оборудования на срок более 10 (десяти) часов. Если автомобиль побывал в аварии и система рефрижератора не герметична , нужно по возможности быстро либо вновь герметизировать систему, либо заглушить технологическими заглушками соединители компрессора, конденсора, испарителя, рефрижераторных магистралей. Длительная разгерметизация приводит к попаданию в магистрали загрязнений и невозможности последующего восстановления рефрижераторной системы.

5.10.  При попадании внутрь рефрижераторной системы влаги, пыли, грязи и (или) любых других инородных предметов.

5.11.  При использовании оборудования не по назначению.

6.   Гарантия распространяется только на дефекты, допущенные предприятием – изготовителем данного оборудования или установщиком.

7.  Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неисправности штатного электрического, механического или любого другого оборудования автомобиля.

8.  Гарантийный срок на оборудование и монтаж – один год с даты монтажа (установки).

8.1. Гарантия также не распространяется на расходные материалы и материалы, необходимые для обслуживания, включая (но не ограничиваясь этим): моторное масло, смазочные материалы, предохранители, топливо, фильтры и фильтрующие элементы, калильные свечи, чистящие материалы, лампочки, хладагенты, осушители и аккумуляторы, ремни.

8.2. Гарантия не распространяется на резьбовые элементы кронштейна компрессора, такие как: крепление компрессора к кронштейну, крепление кронштейна к двигателю, крепление деталей кронштейна между собой. Эти элементы требуют контроля в процессе эксплуатации, так как подвержены постоянным вибрациям и динамическим нагрузкам.

9.  «Заказчик» предупреждён, что нормальная работа рефрижераторного оборудования возможно только в том случае, если оно установлено на изотермический фургон с коэффициентом теплопередачи через стенки, потолок, пол и двери изотермического фургона не более 0,4 Вт/м²X°С, изотермический фургон герметичен, не происходит теплообмена с окружающим воздухом через двери и (или) другие уплотнения или тепловые мосты. Температурные режимы внутри фургона, при работе оборудования, выдерживаются при температуре наружного воздуха не более 30°С, при отсутствии воздействия солнечного или любого другого излучения (нагрева) на фургон, и только при соответствии объёма и термоизоляции фургона мощности выбранного оборудования.

9.1.  «Заказчик» ознакомлен с техническими характеристиками рефрижераторного оборудования и с рекомендуемыми толщинами и видами термоизоляции фургонов.

9.2.  Соответствие изотермического фургона заказанному оборудованию обеспечивается «Заказчиком».

10.  В случае установки рефрижераторного оборудования на фургон с несоответствующей термоизоляцией и (или) с несоответствующим внутренним объёмом, гарантийный срок на оборудование и монтаж девяносто календарных дней с даты монтажа (установки).

Прочие условия

11.  В случае неработоспособности оборудования, указанного в настоящем акте, владелец автомобиля своими силами доставляет автомобиль на гарантийную сервисную станцию и обеспечивает запас топлива, в топливном баке автомобиля, необходимый для пусконаладочных работ при производстве технического обслуживания оборудования.

12.  Перегорание предохранителя не является неисправностью.

13. Запрещается снимать (отсоединять) клеммы от аккумуляторной батареи при работающем двигателе, так как это может привести к неисправности оборудования.

14. Запрещается запускать двигатель автомобиля с помощью зарядного (или любого другого пускового устройства, кроме штатного аккумулятора) устройства, во избежание повреждения электронной, электрической, механической систем рефрижераторного оборудования или автомобиля.

15. Автомобиль с заправленным рефрижератором нельзя подвергать нагреву выше 50-60°С, например сушке в окрасочной камере. При нагреве возможно аномально высокое повышение давления, что может привести к повреждению блоков и разрыву магистралей холодильной установки. Нагрев автомобиля в окрасочной камере допустим только после удаления фреона из рефрижератора.

16. При наличии,  в составе рефрижераторного оборудования, блока стояночного компрессора необходимо обеспечить подачу электроэнергии качества, соответствующего нормам, действующим на территории Российской Федерации.

17. «Завод изготовитель» не несёт ответственности за любой косвенный ущерб (материальный и моральный), связанный с эксплуатацией оборудования.

  - Обслуживание:

Для обеспечения безопасности и поддержания бесперебойной работы холодильной установки важно, чтобы работы по обслуживанию производились с периодичностью, предусмотренной производителем (см. таблицу обслуживания).

Обслуживание и ремонт должны производиться авторизованными сервисными службами ZANOTTI S.p.A.

1.3   Информация по технике безопасности:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- В случае использования холодильной машины в закрытом помещении, работать только в режиме «RETE (СЕТЬ)» (держать выключенным двигатель автомобиля во избежание отравления выхлопными газами)

- Убедиться, что между конденсатором и потолком имеется расстояние не менее 60 см и достаточный воздухообмен с наружным воздухом.

- Чистка машины осуществляется при выключенной машине и только после ее охлаждения.

- Для чистки использовать влажную салфетку с чистящим средством.

- Не использовать струю воды или пара под давлением, поскольку можно повредить электрические компоненты машины.

###### ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ

- Нельзя производить обслуживание при работающей холодильной машине.

- Необходимо принимать меры во избежание самопроизвольного запуска машины.

- Во время процедуры обслуживания или ремонта, обращать особое внимание на движущиеся части, такие как вентиляторы, ремни и барабаны.

###### ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Не пользоваться холодильной машиной при открытых или снятых обшивке и панелях.

- Не засорять никоим образом поток воздуха конденсатора.

- По окончании каждого периода работы компрессор, конденсатор и трубопроводы нагнетания высокого давления сильно нагреваются. Поэтому необходимо избегать контакта с этими компонентами при ремонте или контроле до тех пор, пока они не охладятся.

- Периодически проверять, что пыль, отходы или постоянные предметы не затрудняют циркуляцию воздуха вокруг конденсатора и воздухоохладителя. При необходимости произвести чистку

###### УДАРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Прежде чем открыть дверцу эл. щита, необходимо убедиться, что ток отключен.

- Прежде чем производить сварку на холодильной машине, отсоединить аккумулятор автомашины.

- Прежде чем производить сварку на кожухе, необходимо убедиться, что отсоединены аккумуляторы холодильной машины и автомашины, также как и генератор переменного тока.

- Убедиться, что установка электропитания имеет устройства заземления.

- Электробытовые и офисные установки должны быть соединены с холодильной машиной квалифицированным персоналом и в соответствии с нормативами.

###### ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТАРЕИ

- Периодически проверять уровень электролита аккумулятора автомашины. При необходимости добавлять дистиллированную воду.

- Если батарея разрядилась, зарядить ее и проверить ток, а если она вышла из строя, то проверить соответствие аккумулятора рекомендациям по установке.

- Никогда не запускать машину или транспортное средство с помощью зарядного устройства, во избежание повреждения электронной системы холодильной машины или автомобиля.

2.ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ

- Клавиша ON/OFF - производит включение и выключение агрегата при удерживании в нажатом состоянии 3 секунды. Если ее индикатор светится красным светом, это указывает на то, что на агрегат подано напряжение;

- Клавиша SET – включает режим установки рабочей температуры. Когда ее индикатор горит, возможна установка рабочей температуры;

- Клавиша PRG – включает режим программирования. Когда ее индикатор горит, возможно программирование;

ВНИМАНИЕ!!! Вход в режим программирования и изменения параметров производится только специалистами авторизованных сервисных центров для исключения выхода агрегата из строя и лишения гарантии!!!

- Клавиша MANUAL DEFROST – 5-ти секундное удерживание этой кнопки в нажатом состоянии включает цикл оттаивания. Когда ее индикатор горит, происходит оттаивание;

- Клавиша UP/DOWN –используется для изменения значения рабочей температуры и параметров программирования;

- Индикатор (С и (F – показывает выбранные единицы измерения температуры;

- Индикатор «РЕЖИМ ОБОГРЕВА» - показывает, что агрегат работает на «тепло»;

- Индикатор «РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ» - показывает, что агрегат работает на «холод»;

- Индикатор «ОТТАЙКА» - показывает, что выполняется цикл «оттайки»;

- Индикатор «СТОЯНКА» - показывает, что агрегат работает в стояночном режиме;

- Индикатор «ALARM» - загорается при наличии ошибки;

- Индикатор «ДОРОГА» - показывает, что агрегат работает в дорожном режиме;

- Индикатор «ВЕНТИЛЯТОР КОНДЕНСАТОРА» - показывает, что вентилятор конденсатора включен;

- Индикатор «ВЕНТИЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЯ» - показывает, что вентилятор испарителя включен;

- DISPLAY – показывает температуру внутри кузова;

- DISPLAY – показывает заданную температуру. После появления сигнала «ALARM» показывает коды ошибок.

2.1). Установка рабочей температуры.

Нажать клавишу SET: на красном дисплее высветится ранее установленное значение, а на желтом дисплее появится надпись SET 1. Нажимая кнопки UP/DOWN установите требуемое значение температуры. Повторно нажмите кнопку SET или подождите 10 сек. для  запоминания нового значения.

2.2). Работа в ДОРОЖНОМ РЕЖИМЕ.

Убедитесь, что на агрегат подано напряжение - индикатор ON/OFF горит, показывая, что агрегат готов к включению. Заведите двигатель автомобиля и после его прогрева нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку ON.

(ВНИМАНИЕ !!! Когда двигатель автомобиля не работает, агрегат использоваться в дорожном режиме не может).

Агрегат включится в работу и загорится индикатор дорожного режима.

2.3). Работа в СТОЯНОЧНОМ РЕЖИМЕ.

Проконтролируйте значение напряжения электропитания, величина которого должна соответствовать значению, указанному на табличке агрегата ((10% от номинала), после этого подсоедините электровилку.

Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку ON. Агрегат включится в работу и загорится индикатор стояночного режима. Красный дисплей показывает температуру внутри кузова автомобиля, а желтый дисплей – заданную температуру. Для выключения агрегата нажмите кнопку ON/OFF.

2.4). Автоматическая работа.

После запуска агрегат работает автоматически и выключается на некоторое время при достижении температуры в кузове заданного значения.

Работа возобновляется при значении температуры в кузове – заданная температура + дифференциал.

В зависимости от модели, агрегат может работать в различных режимах с включением соответствующих индикаторов:

- «РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ»: включены индикаторы

- «РЕЖИМ ОБОГРЕВА»: включены индикаторы

В дополнение к этим индикаторам включены индикаторы             или

2.5). «ОТТАЙКА».

Цикл оттаивания включается автоматически через определенные интервалы времени или вручную, путем нажатия кнопки «MANUAL DEFROST».

При этом горят индикаторы          и

При работе агрегата с тепловым насосом в этом режиме испаритель и конденсатор меняются своими функциями. В этом случае в зависимости от того, как происходит оттайка в испарителе или конденсаторе, индикация режима оттайки  может быть             и

При работе агрегата с тепловым насосом оттаивание заканчивается по времени.

2.6). Аварийная сигнализация (ALARM (коды ошибок)).

А) Наличие сигнала тревоги при низком давлении:

Когда срабатывает датчик низкого давления, агрегат останавливается, загорается индикатор «ALARM» и высвечивается PRL. Сбрасывается автоматически.

PMI – высвечивается при срабатывании датчика низкого давления более 10 раз.

Сброс выключением и повторным включением агрегата.

Б) Наличие сигнала тревоги при высоком давлении:

Когда срабатывает датчик высокого давления, агрегат останавливается, загорается индикатор «ALARM» и высвечивается PRH. Сбрасывается автоматически.

PMS – высвечивается при срабатывании датчика высокого давления более 10 раз.

Сброс выключением и повторным включением агрегата.

В) Защитное реле:

Эта ошибка может возникнуть только при работе агрегата в стояночном режиме. При этом загорается индикатор «ALARM» и высвечивается P1T. Агрегат останавливается. Сбрасывается вручную.

PTB – высвечивается при срабатывании защиты более 3 раз.

Сброс выключением и повторным включением агрегата.

Г) Неисправность датчика:

Загорается индикатор «ALARM» и высвечивается Е01. Агрегат останавливается.

Д) Высокая/низкая температура:

Загорается индикатор «ALARM» и высвечивается НА, если высокая температура, или LА, если низкая температура.

Возникает в случае выхода температуры внутри кузова автомобиля за пределы диапазона установленной рабочей температуры.

Е) Напряжение батареи:

Эта ошибка может возникнуть только при работе агрегата в дорожном режиме.

PAB – высвечивается в случае пониженного напряжения и носит информационный характер.

АВ – высвечивается в случае недопустимого понижения напряжения. Агрегат останавливается. Загорается индикатор «ALARM» и высвечивается изображение батареи.

Повторный запуск агрегата происходит при установлении нормального напряжения.

Ж) Электропитание:

Эта ошибка возникает при активизации дорожного и стояночного режима одновременно. Агрегат не работает. Загораются индикаторы дорожного и стояночного режимов и высвечивается ALM.

3. Основные технические характеристики

F 10D

ДОРОГА                   СТОЯНКА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       530W              530W

tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC            -                    -

Компрессор                                        43 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc

воздухообмен 910 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc

воздухообмен 630 м3/час

Эл. двигатель                                    питание 12 Vcc (40A 350W)

Хладагент                                            R134A

FZ 114

ДОРОГА                   СТОЯНКА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       1116W             846W

tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC         402W             365W

Компрессор дорога                           43 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc

воздухообмен 1000 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc

воздухообмен 630 м3/час

Компрессор эл.сеть                           43 см3

Эл. двигатель                                    питание 12 Vcc (65A 600W)

Хладагент                                          R404A

SFZ 213 SE

ДОРОГА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2000W

Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc

воздухообмен 850 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc

воздухообмен 680 м3/час

Хладагент                                            R134A

SFZ 214 SE

ДОРОГА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2627W

Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc

воздухообмен 850 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc

воздухообмен 680 м3/час

Хладагент                                          R134A

SFZ 219 SE/RE

ДОРОГА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2830W

Компрессор дорога                           131 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc

воздухообмен 850 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc

воздухообмен 2300 м3/час

Хладагент                                           R134A

SFZ 229 RE

ДОРОГА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       3732W

Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 24Vcc

воздухообмен 1350 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 24Vcc

воздухообмен 2300 м3/час

Хладагент                                           R134A

SFZ 213

ДОРОГА                   СТОЯНКА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2191W           1324W

tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       1031W             682W

Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc

воздухообмен 850 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc

воздухообмен 630 м3/час

Компрессор эл.сеть                           87 см3

Эл. двигатель                                     питание 230V/1~/50Hz  4,4 A  1,5HP   1,1Kw

питание 400V/3~/50Hz  2,6 A  1,5HP   1,1Kw

Хладагент                                            R404A

SFZ 214

ДОРОГА                   СТОЯНКА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2627W           1704W

tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       1377W             716W

Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc

воздухообмен 850 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc

воздухообмен 630 м3/час

Компрессор эл.сеть                           87 см3

Эл. двигатель                                     питание 230V/1~/50Hz  4,4 A  1,5HP   1,1Kw

питание 400V/3~/50Hz  2,6 A  1,5HP   1,1Kw

Хладагент                                            R404A

SFZ 219

ДОРОГА                   СТОЯНКА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       2830W           1661W

tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       1377W             878W

Компрессор дорога                           131 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc

воздухообмен 850 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc

воздухообмен 2300 м3/час

Компрессор эл.сеть                           87 см3

Эл. двигатель                                     питание 230V/1~/50Hz  4,4 A  1,5HP   1,1Kw

питание 400V/3~/50Hz  2,6 A  1,5HP   1,1Kw

Хладагент                                            R404A

SFZ 229

ДОРОГА                   СТОЯНКА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       3732W           2570W

tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       2085W            1171W

Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc

воздухообмен 1350 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc

воздухообмен 2300 м3/час

Компрессор эл.сеть                           92 см3

Эл. двигатель                                     питание 230V/1~/50Hz  4,4 A  1,5HP   1,1Kw

питание 400V/3~/50Hz  2,6 A  1,5HP   1,1Kw

Хладагент                                            R404A

SFZ 238

ДОРОГА                   СТОЯНКА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       4794W           4101W

tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       2543W           1843W

Компрессор дорога                           161 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc

воздухообмен 2050 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc

воздухообмен 2050 м3/час

Компрессор эл.сеть                           129,5 см3

Эл. двигатель                                    питание 400V/3N~/50Hz  6,8 A  2,0HP   1,5Kw

Хладагент                                           R404A

SFZ 248

ДОРОГА                   СТОЯНКА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       5459W           4505W

tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       3002W            2267W

Компрессор дорога                           214 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc

воздухообмен 2050 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc

воздухообмен 3075 м3/час

Компрессор эл.сеть                           151 см3

Эл. двигатель                                    питание 400V/3N~/50Hz  9,6 A  3,0HP   2,2Kw

Хладагент                                           R404A

SFZ 258

ДОРОГА                   СТОЯНКА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       7319W           6156W

tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       3613W           3122W

Компрессор дорога                           161 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc

воздухообмен 2960 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc

воздухообмен 3200 м3/час

Компрессор эл.сеть                           206 см3

Эл. двигатель                                    питание 400V/3N~/50Hz  10,5 A  4,0HP   3,0Kw

Хладагент                                            R404A

UFZ 328

ДОРОГА                   СТОЯНКА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       3447W           2429W

tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       1795W           1120W

Компрессор дорога                           145 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc

воздухообмен 2050 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc

воздухообмен 1150 м3/час

Компрессор эл.сеть                           79,35 см3

Эл.двигатель                                     питание 230V/1~/50Hz  10, 9  1,5HP   1,1Kw

питание 400V/3~/50Hz  5,3 A  1,5HP   1,1Kw

Хладагент                                            R404A

UFZ 348

ДОРОГА                   СТОЯНКА

Холодопроизводительность             tOнаружн   30OC   tOкамера    0OС       5598W           4354W

tOнаруж      30OC   tOкамера  -20OC       2783W           1793W

Компрессор дорога                           161 см3

Вентилятор конденсатора                винтовое питание прямое 12Vcc или 24Vcc

воздухообмен 4100 м3/час

Вентилятор в/о                                  винтовой, питание прямое 12 Vcc или 24Vcc

воздухообмен 3400 м3/час

Компрессор эл.сеть                           129,53 см3

Эл.двигатель                                     питание 400V/3N~/50Hz  6,8 A  2,0HP   1,5Kw

Хладагент                                           R404A

Информация о транспортном оборудовании

| Модель транспортного средства |  |
| --- | --- |
| Номер транспортного средства |  |

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата покупки__________________________________________________________

Модель оборудования__________________________________________________

Заводской №___________________________________________________________

Покупатель___________________________________________________________

_______________________________________________________

Продавец______________________________________________________________

Срок гарантии________12 месяцев (исчисляется с момента покупки)________

__________________заполняется четко ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ__________

Настоящим подтверждаю приемку оборудования, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий. Претензий к внешнему виду не имею.

# Покупатель___________                            Продавец___________

МП

5. Программа планового  технического обслуживания (ТО) транспортного холодильного оборудования ZANOTTI с прямым приводом

- Это руководство описывает операции по плановому ТО холодильного оборудования, необходимые для поддержания эффективности работы, и указывает  частоту их проведения.

- Несоблюдение инструкций и порядка проведения операций согласно Программе по Плановому  ТО ведёт к отмене гарантии.

- Информация о двигателе и холодильном оборудовании, указанная в Программе по Плановому ТО, позволяет определить оригинальные запчасти, что позволяет провести быстрый и надлежащий ремонт.

Программа по Плановому Обслуживанию

| Месяцев в эксплуатации | 01 (2 000 км) | 12 (100 000 км) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТО А | • |  |  |  |  |  |  |
| ТО В |  | • |  |  |  |  |  |
| ТО С |  |  | • |  |  |  |  |
| ТО D |  |  |  | • | • | • | • |

Плановое Обслуживание

Плановое ТО

Транспортное оборудование ZANOTTI

# ТО А

Через 2000 км пробега или 30 дней после проведения монтажных работ, что наступит ранее

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

ТО  B

Через 100 000 км пробега или 12 месяцев после проведения монтажных работ, что наступит ранее

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

ТО  C

Через 24 месяца после монтажа

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

ТО  D

Через 36 месяцев после монтажа

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

ТО  D

Через 48 месяцев после монтажа

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

ТО  D

Через 60 месяцев после монтажа

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

ТО  D

Через 72 месяца после монтажа

Дата

Месяцев в эксплуатации

Номер документа

Печать официальной
ремонтной мастерской ZANOTTI

6. Регистрация гарантийных ремонтов

| дата | № Акта | Пробег | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |

7. Список сервисных центров по обслуживанию и ремонту ХОУ

## Москва

ООО «ЗТС» ул. Отрадная, 2Б

(495) 402-82-61

## Зеленоград (М. О.)

ООО «ЗТС» ул. Заводская, д. 21А

(985)189-67-85

##### Санкт-Петербург

ООО «ЗТС-СПб»

п. Шушары, Московское ш., д. 15а

(911) 120-13-24

##### Н. Новгород

ООО «ЗТС-НН» ул. Яблонева, д. 18

(8312) 58-28-86 / 58-42-16

Ангарск-Иркутск

ООО «РЕФКОМ» Иркутская обл., г. Ангарск, 77 квартал, стр. 11

(3955) 57-38-84

Белгород

ООО «ЛИДЕР» ул. Студенческая, 40.

(4722) 344-277

Брянск

ИП Бережецкий Анатолий Михайлович

Брянский район, пос. Кузьмино, ул.Грибоедова, д.70

(4832) 22-89-36 / 33-30-44

##### Владимир

ЗАО «ЕвроТранс» ул. П. Осипенко, 41

(4922) 35-35-74 доб.1281

##### Волгоград

ООО «Авто 34 Рус»

ул. Электролесовская, 15

(8442) 41-94-82 / 98-12-77

##### Вологда

##### ООО«R-ХОЛОД»

##### пр. Победы, д. 55, оф. 1

(8172) 21-17-42 / 72-90-62

##### Воронеж

##### ООО «Дока» ул. Загородная, д. 1а

(4732)21-49-89 / 21-52-63

Ижевск 
ООО "Сервисный центр "Девятый трест", ул. Лесозаводская, д.23/179
(3412) 904-304 / 401-515

##### Казань

# ООО «РефМастерКазань»

# ул. Фрунзе, д. 3, оф. 111

(843) 524-20-83

Калужская обл., г.Боровск 
ООО "Технополис", Калужская обл., г. Боровск, ул.Московская, 27. 
(48438) 6-61-81 / 6-62-27

##### Кемерово

ООО «Новая технология»

ул. Совхозная, д. 127А

(3842) 25-87-18

##### Киров

ИП Веретенников Григорий Леонидович, ул. Мира, 10-12

(8332)56-34-75 / 49-39-41

Краснодар

(918) 48-48-777

##### Красноярск

ООО «Рефстройсервис»

ул. Кишиневская, 14А

(3912) 599-607 / 538-049

##### Курск

ООО «Регион Холод» пр. Хрущева, 28

(4712) 509-888 / 509-616

г. Новосибирск 
ООО "Реф-авто", Новосибирская обл., г.Обь, проспект Мозжерина, д.5

(383) 216-96-22, 
(913) 912-65-30

##### Омск

«Камин-Холод» ул. Акад. Павлова,31

(3812) 46-29-55 / 44-62-24 / 38-48-43

##### Пенза

ИП Бегеева Галина Николаевна,

ул. Пр. Строителей, д. 39

(8412) 35-39-64 / 47-80-89

8-(902)-203-76-90

##### Пермь

ООО Компания «Авто»

Бульвар Гагарина, 70Б, оф. 202

(342) 243-10-43 / 262-02-78

г. Ростов-на-Дону 
ООО "ЕвроКлимат", Ростовская обл., г.Аксай, ул. Западная, 37
(86350) 5-99-72, 
(928)155-29-60

г. Самара

#### ООО «Комфорт Авто» Ленинградскийий переезд, ГСК-139, боксы 51-52

(927) 208-19-52

##### Тверь

ООО «ПрестижАвто»

Октябрьский пр-т, д. 60

8-(961)-140-25-31

##### Тюмень

ООО «АвтоКом»

ул. 50 лет Октября, д. 10

(3452) 44-78-95

##### Сургут

##### ООО «ОТЕМ-ЮГРА»

##### Нефтеюганское ш., д. 26

##### (3462) 31-88-00

##### Челябинск

ООО «Авто-климат»

Комсомольский пр-т, д. 10

(351) 255-68-93

Уфа

ООО «Уфа Авто Холод»

Демский р-н, ул. Кандринская, д. 2

(347) 294-77-70 / 90-29-53

Ярославль

# ИП Кординский Николай Григорьевич

(4852) 33-95-93

8-910-973-95-93